## Slide 1
中国计算机学会 “21世纪大学本科计算机专业系列教材” 计算机组成原理
Notes: 欢迎辞

## Slide 2
课程内容
传统课程部分内容：
  《计算机组成原理》；
*华为鲲鹏计算架构
  鲲鹏计算架构；
  鲲鹏处理器与指令集

## Slide 3: 第1章 概论

## Slide 4: 本章内容
1.1 电子计算机与存储程序控制
1.2 计算机的硬件组成
1.3 计算机系统
1.4 计算机的工作过程和主要性能指标

## Slide 5: 计算机的发展历史与趋势
发展历史——按照计算机采用的电子器件来分：

## Slide 6: 大事记

## Slide 7: 大事记

## Slide 8: 微型机发展

## Slide 9: 微型机发展

## Slide 10: 计算机的发展历史与趋势
发展趋势：
  两级分化：微型(小型/成本低）、巨型（高速/并行/智能）；
  新的元器件和技术：超导、量子、光子、生物、纳米计算机
Personal Mobile Device (PMD)
  e.g. start phones, tablet computers
  Emphasis on energy efficiency and real-time
Desktop Computing
  Emphasis on price-performance
Servers
  Emphasis on availability, scalability, throughput
Clusters / Warehouse Scale Computers
  Used for “Software as a Service (SaaS)”
  Emphasis on availability and price-performance
  Sub-class: Supercomputers, emphasis: floating-point performance and fast internal networks
Embedded Computers
  Emphasis: price
基于计算环境和计算规模的分类

## Slide 11: 计算机系统的基本组成—冯.诺伊曼结构
由运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备组成；
以二进制形式将程序和数据存储在存储器中；
“存储程序”：保存指令和数据，自动依次执行指令。

## Slide 12: 计算机执行程序过程
CPU初始化程序在存储器中的首地址；
CPU通过地址总线将首地址或者下地址送给存储器，并从存储器中将对应地址单元指令取出，送回CPU。同时，CPU自动计算下条待指令的地址(下地址)；
CPU分析并执行指令；
是程序结束指令转第⑤步；不是程序结束指令，转第②步；
程序结束。
控制器
运算器
适配器
输入
设备
输出
设备
系统总线
CPU
0000 0100 0000 0001
0010 0000 1001 0000
0011 0100 0000 1001
…………
…………
存储器
CPU

## Slide 13: 计算机的组成对应课程章节
存储器
控制器
运算器
适配器
输入
设备
输出
设备
系统总线
CPU
主机
第2章 数据的机器层次表示
第3章 指令系统
第4章 数值的机器运算
第5章 存储系统和结构
第6章 中央处理器
第8章 外部设备
第9章 输入输出系统
第7章 总线

## Slide 14: 计算机的硬件系统——主板的例子

## Slide 15: 计算机的硬件系统——CPU（运算器+控制器）

## Slide 16: 计算机的硬件系统——存储器

## Slide 17: 计算机的硬件系统——总线
总线是一组能为多个部件服务的公共信息传送线路，它能分时地发送与接收各部件的信息。
三总线
单总线
双总线

## Slide 18
计算机的硬件系统—外设和输入输出接口
接口的功能：
控制：程序的指令信息来控制外围设备的动作。启动、关闭设备等
缓冲：补偿各种设备在速度上的差异；
状态：监视外围设备的工作状态并保存状态信息；
转换：数据转换；
整理：修改字计数器或当前内存地址寄存器。
程序中断：外设向CPU请求时，发生中断请求信号到CPU。

## Slide 19: 不同对象观察到的计算机硬件系统
一般用户
专业用户
计算机设计者

## Slide 20: 哈佛结构的存储器设计思想
指令和数据放在同一个存储器中
指令和数据分开存放：哈佛结构
冯.诺依曼结构
(普林斯顿结构)

## Slide 21
计算机的软件系统

## Slide 22
计算机系统的层次结构
图1-11 计算机系统的多层次结构
实际机器是指由硬件或固件实现的机器
虚拟机器是指以软件或以软件为主实现的机器
虚拟机器只对该级的观察者存在，即在某一级观察者看来，他只需要通过该级的语言来了解和使用计算机，至于下级是如何工作和实现就不必关心了。

## Slide 23: 硬件与软件的关系
硬件和软件是相辅相成的，不可分割的整体。
当前计算机的硬件和软件正朝着互相渗透，互相融合的方向发展，没有一条明确的硬件与软件的分界线。
固件是指那些存储在能永久保存信息的器件（如ROM）中的程序，是具有软件功能的硬件。
例如：计算机主板上上的基本输入/输出系统BIOS（Basic Input/output System)
硬件和软件在逻辑上是等价的

## Slide 24
计算机系统的性能指标
基本字长
  CPU一次能传送或处理的数据的位数；
  影响运算速度；
  影响硬件成本；
  影响指令系统功能
数据通路宽度与数据传输率
  数据通路宽度：数据总线一次能并行传送信息的位数；
  数据传输率：数据总线每秒传送的数据量；
  数据传输率=数据通路宽度*总线时钟频率/8(B/s)

## Slide 25
运算速度
    吞吐量和响应时间：吞吐量是指系统在单位时间内处理请求的数量。响应时间是指系统对请求作出响应的时间，包括CPU时间与等待时间的总和。
    主频和CPU时钟周期：CPU的主频又称为时钟频率，表示在CPU内数字脉冲信号振荡的速度。主频的倒数就是CPU时钟周期，这是CPU中最小的时间元素。每个动作至少需要一个时钟周期。
    CPI：CPI是指每条指令执行所用的时钟周期数。
    CPU执行时间=
    MIPS和MFLOPS:MIPS表示每秒执行多少百万条指令; MFLOPS表示每秒执行多少百万次浮点运算。
计算机系统的性能指标

## Slide 26
存储容量
    内存容量：主存储器所能存储的全部信息量，与系统地址总线的宽度有关。
    外存容量：主要指硬盘，存放的程序和数据CPU使用时需要调入内存。
软硬件配置
可靠性
    连续无故障运行时间：MTTF
    平均故障修复时间：MTTR
计算机系统的性能指标

## Slide 27
计算机系统的性能指标
MTTF：mean time to fault；
MTBF：mean time between fault;
MTTR：mean time to repair

## Slide 28: 计算机的指令集系统结构
字长：确定机器能一次性处理的二进制代码的位数；
数据表示：硬件能直接识别和处理的数据类型机器表示、存储和读写方式；
指令系统：各指令的功能、格式、长度、排序和控制；
寻址方式：确定最小可寻址单位、种类、有效地址计算；
寄存器组织：通用/专用寄存器数量、表示和使用；
存储系统组织：内存的编址单位、方式、容量、空间；
中断机构：中断的分类、分级、中断处理程序、流程；
I/O结构：I/O与主机连接和使用方式、流量和控制；
计算机的运行状态（模式）定义和切换，保护方式和机构。
Notes: 指令集体系结构是硬件和软件的分界面。
数据表示：硬件能直接识别和处理。数值型、字符型、十进制，长度？符号？精度？
指令系统：运算类、数据传送类、程序控制类、输入输出类，功能不同、格式不同、长度可能不同，执行的顺序和方式（流水线？顺序或乱序？）；

## Slide 29: 计算机组成设计
数据通路宽度：数据总线一次能并行传送信息的位数；
专用部件设置：乘除法、浮点、多媒体等；
操作对硬件的共享程度：分时共享；
功能部件的并行度：重叠、流水、分布式控制和处理；
控制机构的组成方式：组合/微程序、单机/多机；
缓冲和顺序控制技术：缓冲设置、时间处理顺序控制；
预估、预判技术：预测、预取；
可靠性技术：冗余、容错
计算机的实现：物理实现，物理结构和器件，组装

## Slide 30: 系统结构、组成与实现相互影响
相同结构的计算机因速度不同采用不同的组成；
  相同指令序列：可顺序或重叠执行；
  乘法运算：可用专门的乘法器或加法+移位实现；
同一种组成可以有不同的实现；
  主存可以用DDR或FLASH，取决于性价比和器件；
不同的系统结构采用不同的组成技术；
  面向寄存器的组成；
  面向主存的组成
计算机组成也会影响系统结构

## Slide 31: 系列机和软件兼容
系列机是指一个厂家生产的，具有相同的系统结构，但具有不同组成和实现的一系列不同型号的机器。
向上（下）兼容指的是按某档次机器编制的程序，不加修改就能运行在比它更高（低）档的机器上；
向前（后）兼容是指按某个时期投入市场的某种型号机器编制的程序，不加修改就能运行在它之前（后）投入市场的机器上。
Notes: 指令集体系架构：数据表示、指令集、运算和控制、存储、I/O和外设

## Slide 32: 计算机系统结构设计
设计思路
  自上而下；
  自下而上；
  由中间开始
    进行合理的软硬件功能划分；
    软件和硬件并行设计

## Slide 33: 软硬件取舍的基本原则
硬件和软件实现的不同
  机器的性能和速度；
  硬件成本和利用率；
  系统的灵活性和适应性；
软硬件取舍的基本原则
  性价比：研发费用和重复生产费用；
  可灵活扩展：各种组成和实现技术
  尽可能缩小语义差距：
Notes: 语义差距：关系到软件和硬件特性的紧密结合，提高系统的整体性能和效率。以数据表示为例：关于数据类型的说明与数据本身；以指令集为例：RISC和CISC的设计思路

## Slide 34: 影响计算机系统结构设计的主要因素
系统结构设计应解决好软件的可移植性
  统一高级语言；
  采用系列机；
  虚拟化技术；
应用推动系统结构发展
  多功能通用机；
  数据、信息、知识和智能处理需求
器件加速系统结构的发展
  集成电路发展对并行计算和存储技术的推动；
  集成电路发展对软件和算法实现的影响
Notes: 通用 or 专用？CPU和GPU;器件的影响：如IC发展对指令系统的影响。SSD?

## Slide 35: 计算机系统结构的分类及其发展
并行性的概念
  可同时运算或操作：同时性和并发性；
  同时性：两个或多个事件在同一时刻发生；
  并发性：两个或多个事件在同一时间间隔发生
并行性的分级：
  从执行程序：微操作级、指令级、进程级、作业级；
  从数据处理：字和位处理
  从信息处理和加工：存储器、处理器
Notes: 如更长的字长，流水线和超流水线技术：指令级并行；多核：进程级并行；超线程：线程级

## Slide 36: Make clear Concurrency vs. Parallelism

## Slide 37: Single Processor Performance
Introduction
RISC
Move to multi-processor
Notes: 体系结构发展重要事件：RISC（精简），多核（从主频到并行）

## Slide 38: 计算机系统结构的分类及其发展
实现并行的途径
  时间重叠；
  资源重复；
  资源共享：
多处理器
多核
多核多线程
时间重叠

## Slide 39: 线程
线程和硬件多线程；
多线程的好处：
  （1）创建一个线程比创建一个进程的代价小。
  （2）线程的切换比进程间切换的代价小。
  （3）充分利用多处理器。
  （4）数据共享。
  （5）快速响应特性。

## Slide 40: SMT: simultaneous multithreading
SMT:在一个时钟周期内发射多个线程的指令到功能部件上执行

## Slide 41: SMT的特点
Minimal resource replication；
Provides instructions to overlap memory latency；
Separate threads exploit idle resources

## Slide 42: 通过并行方式改进处理器的性能
2005+
Dual- and Multi-core
2-way SMP system
4 Cores
>4 Threads
2001
Hyper-Threading
2-way SMP system
2 Cores
4 Threads
1995
Multi-processing
2-way SMP system
2 Cores
2 Threads

## Slide 43: Intel多核技术的发展
Cache
Execution
State
State
Bus
Cache
Execution
State
Bus
Cache
Execution
State
Bus
Cache
Execution
State
Bus
Cache
Execution
State
Bus
Pentium 4
with HT
Dual Xeon Processors
Dual Core
2 Threads
1 Package
2 Threads
2 Packages
2 Threads
1 Package
Two independent execution cores in the same processor
Notes: 硬件线程和多核的不同

## Slide 44: Single core , With HT
( Eg. Pentium 4 Processor With HT )：Integer and Floating Point Threads
L2 Cache and Control
L2 Cache and Control
L1 D-Cache and D-TLB
Schedulers
Integer
Trace Cache
Rename/Alloc
uop Queues
BTB
uCode
ROM
3
3
Decoder
BTB & I-TLB
Floating
Point
2 threads can be executed at the same time (per processor) if they’re
not competing for the same execution resource

## Slide 45: Single core , With HT
( Eg. Pentium 4 Processor with HT )：Two Floating Point Threads
L2 Cache and Control
L2 Cache and Control
L1 D-Cache and D-TLB
Schedulers
Integer
Trace Cache
Rename/Alloc
uop Queues
BTB
uCode
ROM
3
3
Decoder
BTB & I-TLB
Floating
Point
2 threads CANNOT be executed at the same time (per processor) if they’re competing for the same execution resource

## Slide 46: Dual core , Without HT
( Eg. Pentium D Processor )：Two Floating Point Threads
Even 2 floating point threads can be executed at the same time now (per processor) as there are multiple floating point execution units
L2 Cache and Control
L2 Cache and Control
L1 D-Cache and D-TLB
Schedulers
Integer
Trace Cache
Rename/Alloc
uop Queues
BTB
uCode
ROM
3
3
Decoder
BTB & I-TLB
Floating
Point
L2 Cache and Control
L2 Cache and Control
L1 D-Cache and D-TLB
Schedulers
Integer
Trace Cache
Rename/Alloc
uop Queues
BTB
uCode
ROM
3
3
Decoder
BTB & I-TLB
Floating
Point

## Slide 47: Dual core , Without HT
( Eg. Dual Core Pentium Processor Extreme Edition )
Supports HT Multiple Integer and Floating Point Threads
With dual core & HT together, maximum # of threads that can be xecuted at a time is 4 per processor
L2 Cache and Control
L2 Cache and Control
L1 D-Cache and D-TLB
Schedulers
Integer
Trace Cache
Rename/Alloc
uop Queues
BTB
uCode
ROM
3
3
Decoder
BTB & I-TLB
Floating
Point
L2 Cache and Control
L2 Cache and Control
L1 D-Cache and D-TLB
Schedulers
Integer
Trace Cache
Rename/Alloc
uop Queues
BTB
uCode
ROM
3
3
Decoder
BTB & I-TLB
Floating
Point

## Slide 48: 多核技术与超线程技术的结合
Core0
Core1
Front Side Bus
Dual Core with Hyper-Threading
4 threads/socket
Core0
Core1
Front Side Bus
Dual Core
2 threads/socket

## Slide 49: 计算机系统结构的分类
指令流和数据流
  SISD；
  SIMD；
  MISD；
  MIMD

## Slide 50: 计算机系统结构的分类
指令流和数据流
  SISD；
  SIMD；
  MISD；
  MIMD

## Slide 51: 计算机系统结构的分类
指令流和数据流
  SISD；
  SIMD；
  MISD；
  MIMD

## Slide 52: 计算机系统结构的分类
指令流和数据流
  SISD；
  SIMD；
  MISD；
  MIMD

## Slide 53: CPU和GPU

## Slide 54: CPU和GPU

## Slide 55: CPU和GPU
NVIDIA AI服务器

## Slide 56: AI 处理器技术

## Slide 57
两种指令集体系结构
  RISC
  CISC
  未来发展
  CISC+RISC;
  并行性；
  端+边+云
计算机系统结构的未来发展

## Slide 58: 作业1
主题报告
  鲲鹏处理器与鲲鹏计算架构；
  昇腾AI处理器与软件栈