## Slide 1
计算机系统结构
Notes: 欢迎辞

## Slide 2: 第8章 数据级并行 ——向量、SIMD和GPU

## Slide 3: 并行机的分类
并行处理：（同时性和并发性）
  并行处理是指同时对多个任务或多条指令、或同时对多个数据项进行处理。对应的计算机系统称为高性能计算机系统。
  数据并行 (data parallelism)：
    利用多个处理器对一个数据集上的不同元素同时进行相同的操作。
  控制（任务）并行 (control parallelism)：
    为了完成一个任务要对不同的数据元素同时进行不同的操作。

## Slide 4: 数据并行

## Slide 5: 任务并行

## Slide 6: 并行的级别（粒度）
粒度（granularity）：
  衡量一个软件进程的计算量的度量。最简单的是指此程序段中的指令数。分细、中、粗三种。
按粒度的不同，并行性级别可以分为指令级、循环级、过程级、子程序级和作业级等不同的层次。
  指令级:细粒度，一般少于20条指令。
  循环级:典型循环含少于500条指令。易于并行（向量化）
  过程级:中粒度并行，指令少于2000条。并行较困难
  子程序级：粗/中粒度并行，几千条指令。常在message passing多计算机上以SPMD或MPMD方式执行。并行性主要由算法设计人员与程序员开发。
  作业级：粗粒度并行，数万条指令。常由加载程序和操作系统处理这类并行性，靠算法有效性来保证。

## Slide 7: Flynn’s 分类
单指令流、单数据流(SISD)---(ILP)
单指令流、多数据流(SIMD)---（DLP）
  SIMD阵列
  向量体系结构
  多媒体扩展指令
  Graphics processor units
多指令流多数据流(MIMD)
  紧耦合 MIMD（----线程级并行TLP）
  松耦合 MIMD（----请求级并行RLP）

## Slide 8: 并行机的分类
并行机按系统结构划分可分为以下五类：
  SIMD阵列机：阵列架构通常被短向量采用
  向量流水巨型机：流水线架构通常被长向量采用
  共享主存多处理机（MIMD）(SMP)
  分布存储多计算机（MIMD）（MPP)
  机群系统（SPMD、MPMD）
按存储访问方式可以分为：
  共享存储、分布共享存储、分布存储

## Slide 9: 本章内容
8.1 SIMD阵列
8.2 向量体系架构
8.3 SIMD扩展
8.4 GPU

## Slide 10: 8.1 SIMD阵列
并行处理机定义
  多个PE按照一定方式互连，在同一个CU控制下，对各自的数据完成同一条指令规定的操作
  从CU看，指令串行执行；
  从PE看，数据并行处理
并行处理机也称为阵列处理机
  以单一控制部件控制下的多个处理单元构成的阵列
按照Flynn分类法，属于SIMD计算机
主要应用领域----高速向量或矩阵运算
  SIMD最适合处理for循环中的数组，对于case语句的处理则效率很低。

## Slide 11: 并行处理机模型

## Slide 12: 并行处理机的基本结构
并行处理机有两种典型结构
  分布式存储器结构
  共享存储器结构
一台并行处理机由五个部分组成
  多个处理单元PE
  多个存储器模块M
  一个控制器CU
  一个互连网络ICN
  一台输入输出处理机IOP

## Slide 13: 8.1.1 分布式存储器的SIMD计算机

## Slide 14: 分布式存储器的SIMD计算机
重复设置的同样的处理单元PE通过数据寻径网络以一定方式互相连接
  数据寻径网络执行PE间的通信：如移数、置换和其它寻径操作
  控制部件通过执行程序来控制数据寻径网络
每个PE有各自的本地存储器LM
  数据分布存放在所有PE的本地存储器
在统一的阵列控制部件CU作用下，实现并行操作
  程序和数据通过主机装入控制存储器
  通过控制部件的是单指令流，指令串行执行
  指令送到控制部件进行译码
    标量或控制操作，直接由与控制部件相连的标量处理机执行
    向量操作，广播到所有PE并行执行
  所有PE在同一个周期执行同一条指令
  用屏蔽逻辑来决定任何一个PE在给定的指令周期执行或不执行指令

## Slide 15: 8.1.2 共享存储器的SIMD计算机

## Slide 16: 共享存储器的SIMD计算机
共享的多体并行存储器SM通过互连网络与各处理单元PE相连
存储模块的数目等于或略大于处理单元的数目
灵活、高速的互连网络在存储器与处理单元间传送数据
  存储模块之间合理分配数据
  大多数向量运算能以存储器的最高频率进行，少受存储冲突的影响
  共享存储器并行处理机模型在处理单元数目不太大的情况下很理想
  Burroughs Scientific Processor (BSP)采用了这种结构
    16个PE通过16×17的对准互连网络访问17个共享存储器模块
    存储器模块数与PE数互质可实现无冲突并行访问存储器

## Slide 17: 8.1.3 并行处理机的特点
并行处理机的主要特点
  速度快，而且潜力大
    依靠增加PE个数，提高速度的潜力较大
  模块性好，生产和维护方便
  可靠性高，容易实现容错和重构
  效率低(与流水线处理机、向量处理机等比较)
    通常作为专用计算机，很大程度上依赖于并行算法
    依靠的是资源重复，每个处理单元担负多种处理功能，效率低一些
  依赖于互连网络和并行算法
    互连网络决定了PE之间的连接模式和并行处理机能够适应的算法
  需要包含高性能的标量处理机
    如果一台机器的向量处理速度极高，但标量处理速度只是每秒一百万次，那么对于标量运算占10%的应用来说，总的有效速度就不过是每秒一千万次

## Slide 18: 高速数值计算
SIMD计算机适于高速数值计算
  有限差分、矩阵、信号处理、线性规划等计算问题为背景发展
  这些问题的共同特点是能够通过各种途径归结为数组和向量处理
SIMD计算机效率取决于计算程序向量化的程度
  与MIMD相比，具有较固定的结构，直接与一定的算法相联系
  可通过改进系统结构和制定并行算法，适应更广泛的计算问题
  应该把系统结构的研究和算法的研究结合起来

## Slide 19: 实际有效速度的其他决定因素
整个系统的实际有效速度的另外两个决定因素
  一是标量运算速度
  二是编译过程的开销
提高SIMD计算机处理标量和短向量的能力很重要
  流水线向量处理机处理短向量时，流水线建立和排空时间比例加大
  SIMD计算机中短向量对速度影响较小，但降低了处理效率
编译时间，与系统结构、机器语言有密切的关系
  提高SIMD计算机的通用性需具有向量化功能的高级语言编译程序
  循环的自动向量化，即将循环中没有依赖的数据数据转换为向量

## Slide 20: *8.1.4 Illiac IV 并行处理机
1963年，美国西屋电器公司提出“Slotnick，The SOLOMON Computer，Simultaneous Operation linked Ordinal Modular Network”
1966年美国国防远景研究规划局ARPR与伊利诺依大学签定合同
原计划：256个PE，每个PE每240ns处理一个64位的浮点数，每个局部存储器为2Kx64位，总的运算速度为1GFLOPS
美国Burroughs公司和伊利诺依大学于1972年共同设计和生产，1975年实际投入运行。
  用了4倍的经费，只达到1/20的速度；
  实现了8x8=64个PE，实际性能15MFLOPS
Illiac IV系统的影响非常大
  是并行处理机、分布存储器并行处理机的典型代表

## Slide 21: *Illiac IV系统组成
Illiac IV系统由三大部分组成，是3种类型处理机联合组成的多机系统
  Illiac IV处理机阵列(processing element array)
    8x8，包括PE、PEM和互连网络
  阵列控制器CU(array control unit)
    处理单元阵列的控制部分；
    一台相对独立的小型标量处理机
  一台标准的Burroughs B6700计算机
    输入输出处理机和操作系统管理功能

## Slide 22: *Illiac IV系统总框图

## Slide 23: *Illiac IV阵列
Illiac IV处理阵列由8x8=64个PU组成。每个PU由处理部件PE和它的局部存储器PEM组成
每一个PUi只和它的东、西、南、北四个近邻直接连接{PUi+1 mod 64,PUi-1 mod 64,PUi+8 mod 64,PUi-8 mod 64}
南北方向上同一列的PU连成一个环，东西方向上构成一个闭合螺线
闭合螺线最短距离不超过7步。普通网格最短距离不超过8步

## Slide 24: *Illiac IV阵列

## Slide 25: *阵列控制器
阵列控制器CU实际上是一台小型控制计算机
  对阵列处理单元实行控制和完成标量操作
  标量操作与各PE的数组操作可以重叠执行
控制器的功能
  (1)对指令进行译码，并执行标量指令
  (2)向各处理单元发出执行数组操作指令所需的控制信号
  (3)产生和向所有处理单元广播公共的地址
  (4)产生和向所有处理单元广播公共的数据
  (5)接收和处理PE、I/O操作及B6700产生的陷阱中断信号

## Slide 26: *输入输出系统
Illiac IV的输入输出系统的组成
  磁盘文件系统DFS
  I/O分系统
  一台B6700处理机

## Slide 27: *8.1.5 SIMD算法举例
SIMD处理机特别依赖于并行算法；
并行处理机的典型并行算法
  主要包括有限差分问题、矩阵加、矩阵乘、累加和、递归技术、递归加倍法与循环归约法
并行算法的一个关键是提高向量化的程度；
在设计并行算法时，要特别注意：
  数据在多个存储模块之间的分布；
  解决好访问存储器的冲突问题；
  互连网络并不能提供所有处理单元之间的连接：并行算法要充分利用互连网络的结构

## Slide 28: 矩阵乘*
矩阵乘时典型的并行程序，非常适合在SIMD处理机上运行
如：A、B、C均为8*8的二维矩阵，则C=A*B的计算公式为：
  在串行机上要用一个三重循环程序，乘法和加法分别为512次。
如果在SIMD上求解：
  可以在8个PE的机器上并行，运算速度可提高8倍；
  也可以在64个PE的机器上并行
  数据如何分布到各个分布式存储器中？

## Slide 29: 矩阵乘*
PE并行

## Slide 30: 矩阵乘*
两重循环
  局部存储器中的数据分布

## Slide 31: 求累加和*
把N的数的顺序相加变成并行相加
  采用递归加法，向量右移，每个PE做log2N次加法

## Slide 32: 递归求和性能分析*
运算速度提高：
  加速比为N/log2N
运算次数增加：
  N—>N.log2N
效率降低：
  实际效率为1/log2N
也称为级联求和或递归求和
  与流水线中采用的方法类似，采用加法结合率来提高并行度。

## Slide 33: 8.2 向量体系架构
基本思想:
  读存储器中散布的数据集至“vector registers”；
  向量寄存器操作；
  分散结果存储至存储器；
大型寄存器堆相当于编译器控制的缓冲区：
  向量载入和存储流水化；
  隐藏内存访问的延迟；
  充分利用存储带宽；

## Slide 34: 向量计算时代
向量计算时代(1970’s-1990’s)
  1976年，第一台商业Cray-1问世，160MFLOPS（亿次机）
  面向科学计算、速度快、精度高（64bit字长）
  Cray体系结构重大创新：Vector architecture，此前大型机只支持标量计算，科学计算包含大量向量计算
  Cray设计的“向量运算部件”，采用流水机制
  Cray公司向量机称霸巨型机市场近20年，1995年，Cray公司最后一个性能最高的向量机型号T90（32个向量CPU，峰值64GFLOPS）

## Slide 35: VMIPS
VMIPS体系结构
  以Cray-1为基础；
  向量寄存器：
    8个向量寄存器，每个包含64-element, 64 bits的向量；
    寄存器堆有16个读端口和 8个写端口；
  向量功能单元（浮点加减乘除、整型和逻辑运算）：
    完全流水化；
    控制单元检测数据和控制冒险；
  向量load-store单元：
    完全流水化；
    初始延迟后一个时钟周期存取一个字；
  标量寄存器集合：
    32 个通用寄存器；
    32 个浮点寄存器。

## Slide 36: VMIPS指令
ADDVV.D: 两个向量相加；
ADDVS.D: 向量和标量相加；
LV/SV: 向量存取；
例子: DAXPY（双精度a*X+Y）
  L.D F0,a ; load scalar a
  LV V1,Rx ; load vector X
  MULVS.D V2,V1,F0 ; vector-scalar multiply
  LV V3,Ry ; load vector Y
  ADDVV V4,V2,V3 ; add
  SV Ry,V4 ; store the result
VMIPS 6 条指令（64元素） vs. MIPS 600+ 条指令

## Slide 37: *VMIPS指令
启动时间：
  向量功能单元延迟；
  Cray-1延迟：
    Floating-point add => 6 clock cycles
    Floating-point multiply => 7 clock cycles
    Floating-point divide => 20 clock cycles
    Vector load => 12 clock cycles
性能提升相关问题:
  每个时钟周期处理> 1 个元素；
  非64维向量；
  IF 语句处理；
  存储系统优化；
  多维矩阵；
  稀疏矩阵；
  向量计算机编程。

## Slide 38: *向量长度寄存器
使用向量长度寄存器(VLR)；
使用条带挖掘（编译器生成）:
  low = 0;
  VL = (n % MVL); /*find odd-size piece using modulo op % */
  for (j = 0; j <= (n/MVL); j=j+1) { /*outer loop*/
  for (i = low; i < (low+VL); i=i+1) /*runs for length VL*/
  Y[i] = a * X[i] + Y[i] ; /*main operation*/
  low = low + VL; /*start of next vector*/
  VL = MVL; /*reset the length to maximum vector length*/
  }

## Slide 39: *向量遮罩寄存器
考虑:
for (i = 0; i < 64; i=i+1)
if (X[i] != 0)
X[i] = X[i] – Y[i];
使用向量遮罩寄存器使得向量元素不可见:
LV V1,Rx ;load vector X into V1
LV V2,Ry ;load vector Y
L.D F0,#0 ;load FP zero into F0
SNEVS.D V1,F0 ;sets VM(i) to 1 if V1(i)!=F0
SUBVV.D V1,V1,V2 ; subtract under vector mask
SV Rx,V1 ;store the result in X
遮罩为0的元素，依然会占用处理时间。

## Slide 40: *集中-分散：处理稀疏矩阵
很多的科学计算中存在稀疏的矩阵，大多数元素都是0，位置不固定，我们的目标是将稀疏矩阵压缩为一个存有所有非零元素的向量。
考虑:
  for (i = 0; i < n; i=i+1)
  A[K[i]] = A[K[i]] + C[M[i]];
集中：结果是向量寄存器中的一个密集向量；
分散：使用同一索引向量分散存储；
使用索引向量:
  LV Vk, Rk ;load K
  LVI Va, (Ra+Vk) ;load A[K[]]
  LV Vm, Rm ;load M
  LVI Vc, (Rc+Vm) ;load C[M[]]
  ADDVV.D Va, Va, Vc ;add them
  SVI (Ra+Vk), Va ;store A[K[]]

## Slide 41: 8.3 SIMD 扩展
针对多媒体应用；
SIMD扩展主要进行3项简化：
  固定了操作中操作数的数目：
    向量体系结构采用向量长度寄存器；
  SIMD扩展没有复杂的寻址模式：
    步幅和集中-分散寻址模式；
  没有遮罩寄存器。

## Slide 42: SIMD 扩展实现
实现：
  Intel MMX (1996)
    8个8-bit 整数操作或4个16-bit 整数操作；
  流 SIMD 扩展 (SSE) (1999)
    8个16-bit整数操作；
    4个 32-bit 整数/浮点操作或2个64-bit整数/浮点操作；
  高级向量扩展(2010)
    4个 64-bit整数/浮点操作；
操作数连续且与存储地址对齐；
扩展的目的主要为了加速精心编制的库函数运行。

## Slide 43: X86的SIMD指令集

## Slide 44: 传统CPU和SIMD计算方式比较
4个数字都需要进行乘2的计算：
4个load内存指令；4个乘法指令；4个内存回写指令
1个load内存指令；1个乘法指令；1个内存回写指令

## Slide 45: 8.4 GPU
GPU计算能力用于更大范围的应用?
基本思想:
  异构执行模型：
    CPU 为主机, GPU 为加速器；
  开发类C的编程语言；
  统一所有的GPU并行为CUDA 线程；
  编程模型“SIMT”。

## Slide 46: NVIDIA GPU 架构
与向量机类似：
  擅长数据级并行；
  集中-分散；
  遮罩寄存器；
  大的寄存器组。
不同：
  没有标量处理器；
  使用多线程隐藏内存访问延迟；
  有很多功能单元深度流水化。

## Slide 47: *Fermi 多线程 SIMD 处理器
Fermi GPU拥有512 CUDA core，分布在16个SM上;
每个SM16个SIMD车道：1个流水线浮点单元、一个流水线整数单元、某些逻辑将指令和操作数分发给这些单元、一个队列用于保存结果;
4个SFU（特殊函数单元）：计算诸如平方根、求倒数、正弦和余弦等。

## Slide 48: *线程与块
每个数据元素对应一个线程；
线程组织成块：block；
块组织成网格：grid；
GPU 硬件处理线程管理。

## Slide 49: *例子
两个长度为8192的向量乘法：
  Grid：完成所有元素的处理；
  Block：线程块将所有元素划分成可管理的大小：
    grid 大小 = 16 blocks
    Block包含16个SIMD指令线程；
    SIMD 指令线程每条指令处理32 个元素；
    Block 类似于条带挖掘向量循环（向量长度为32）；
    512 元素/块；
  Block 由块调度器分配给多线程SIMD 处理器；
    SIMD线程处理器有16个车道；
    车道执行指令线程；

## Slide 50: *条件分支
类似向量处理器，GPU 分支硬件采用内部遮罩；
另外，采用：
  谓词指令：
    每个线程一个谓词寄存器；
    根据谓词决定启用或禁用每条指令的车道；
  分支同步栈、分支同步标记：
    栈中存放SIMD车道的遮罩；
    PTX汇编程序在分支指令上设置“标记”；
    压入分支同步栈、同步、出栈；
  一个时钟周期内，SIMD执行指令中指定的操作或空闲；
  CUDA线程可能执行不同的分支，但是SIMD车道不能同时执行不同的指令。

## Slide 51: *NVIDIA GPU 存储结构
每个SIMD 车道有私有的 off-chip DRAM部分：
  专用存储器；
  包含栈, 私有变量。。。；
每个多线程SIMD 处理器有本地存储：
  由一个块中的SIMD 车道/ 线程共享；
整个GPU和所有线程共享的是GPU 存储：
  主机可以读写GPU 内存。

## Slide 52: 本章重点
数据级并行
SIMD阵列
向量体系架构